## Slide 1
改性工艺的疲劳寿命差异：
现有证据与下一步验证
48件记录的比较边界与待检验方案
材料工程课题组 · 学术进展报告
教学模拟数据｜资料版本1 · 2026-10-20
Notes: 本次汇报讨论改性工艺与常规工艺的疲劳寿命差异。全部资料均为教学模拟，不对应真实实验或机构。我们已完成48件记录的核对与复算，目标不是预设改性有效，而是判断现有记录能说明什么，以及下一批怎样验证。报告围绕比较条件、同批证据和验证方案三个问题展开。 衔接下一页 先看48件试件如何分布在批次、工艺和应力之间。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料；非期刊 · 2026 · 版本1，2026-10-20 fatigue · fatigue.csv：48件金属构件疲劳试件记录（教学模拟数据） · 用户提供的合成数据文件；非期刊 · 2026 · 随资料版本1提供，2026-10-20

## Slide 2
改性工艺的疲劳寿命差异：
现有证据与下一步验证
48件记录的比较边界与待检验方案
材料工程课题组 · 学术进展报告
教学模拟数据｜资料版本1 · 2026-10-20
Notes: 本次汇报讨论改性工艺与常规工艺的疲劳寿命差异。全部资料均为教学模拟，不对应真实实验或机构。我们已完成48件记录的核对与复算，目标不是预设改性有效，而是判断现有记录能说明什么，以及下一批怎样验证。报告围绕比较条件、同批证据和验证方案三个问题展开。 衔接下一页 先看48件试件如何分布在批次、工艺和应力之间。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料；非期刊 · 2026 · 版本1，2026-10-20 fatigue · fatigue.csv：48件金属构件疲劳试件记录（教学模拟数据） · 用户提供的合成数据文件；非期刊 · 2026 · 随资料版本1提供，2026-10-20

## Slide 3
03 / 04
02 证据与边界
教学模拟数据
B批均值偏高，区间仍跨越零差异
B批 · 200 MPa · 每组12件 · 全部失效
20
25
30
35
40
45
50
常规
n = 12
改性
n = 12
失效寿命（万循环）
圆点：独立试件；短竖线：组均值
均值差：改性 − 常规
-2
0
2
4
6
万循环；线段为Welch 95%区间
常规：30.37 ± 3.10万
改性：32.93 ± 5.66万
以上为均值 ± 样本SD
差值 +2.56万
95%区间 [−1.37, 6.49]万
近似均值推断，未随机分配；跨零不等于等效。
[1] 未署名（原资料未提供） 2026 | [2] 未署名（原资料未提供） 2026
Notes: 将比较限制在B批，常规和改性各12件，均为200 MPa且全部已失效。上方保留每件试件，不仅展示均值。常规均值30.37万循环、样本标准差3.10万；改性均值32.93万、标准差5.66万，改性组的离散更大。样本均值差为2.56万循环。按原尺度Welch方法，95%区间为负1.37到正6.49万循环，区间跨越零，既容许负差异，也容许较大的正差异。它依赖独立样本与分布近似，没有包含加工顺序和非随机选择的偏倚。正的点估计不是因果证据，跨零也不代表两工艺等效。 衔接下一页 即便把B批作为主要比较，观察终点与未测机制仍决定结论不能越过哪些边界。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料；非期刊 · 2026 · 版本1，2026-10-20 fatigue · fatigue.csv：48件金属构件疲劳试件记录（教学模拟数据） · 用户提供的合成数据文件；非期刊 · 2026 · 随资料版本1提供，2026-10-20

## Slide 4
04 / 04
02 证据与边界
教学模拟数据
B批均值偏高，区间仍跨越零差异
B批 · 200 MPa · 各12件
20
25
30
35
40
45
50
常规
改性
失效寿命（万循环）
常规 30.37 ± 3.10万
改性 32.93 ± 5.66万
均值 ± 样本SD；全部失效
差值 +2.56万
95%区间 [−1.37, 6.49]万
未随机分配；跨零不等效
均值差：改性 − 常规
-2
0
2
4
6
万循环；线段为Welch 95%区间
[1] 未署名（原资料未提供） 2026 | [2] 未署名（原资料未提供） 2026
Notes: 将比较限制在B批，常规和改性各12件，均为200 MPa且全部已失效。上方保留每件试件，不仅展示均值。常规均值30.37万循环、样本标准差3.10万；改性均值32.93万、标准差5.66万，改性组的离散更大。样本均值差为2.56万循环。按原尺度Welch方法，95%区间为负1.37到正6.49万循环，区间跨越零，既容许负差异，也容许较大的正差异。它依赖独立样本与分布近似，没有包含加工顺序和非随机选择的偏倚。正的点估计不是因果证据，跨零也不代表两工艺等效。 衔接下一页 即便把B批作为主要比较，观察终点与未测机制仍决定结论不能越过哪些边界。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料；非期刊 · 2026 · 版本1，2026-10-20 fatigue · fatigue.csv：48件金属构件疲劳试件记录（教学模拟数据） · 用户提供的合成数据文件；非期刊 · 2026 · 随资料版本1提供，2026-10-20